## Fabrieksinstellingen

Router Password:	admin / admin

LAN IP adres:	192.168.1.254

LAN subnet mask:	255.255.255.0

DHCP Server:	Aan

E-Tech ADSL Modemrouter PRO
 Handleiding

## Installatie

Met deze ADSL router kunt u een of meerdere computers aansluiten op uw adsl lijn. Uw adsl telefoonlijn moet u aansluiten op de WAN poort op de achterkant van de ADSL router. Op de poorten 1, 2, 3 en 4  kunt u computers aansluiten.

U dient het IP adres van uw computer aan te passen als deze al niet op automatisch staat:

Standaard staat de netwerkadapter op automatisch, dus als u nooit wijzigingen heeft aangebracht, kunt u deze stappen overslaan.

a) Windows 95,98,ME: Ga naar Start ( Instelingen ( Configuratiescherm ( Netwerk ( Eigenschappen van TCP/IP (gekoppeld aan de netwerkkaart) kijk of ip op ‘automatisch’ staat.

b) Windows 2000,XP: Ga naar Start ( Configuratiescherm ( Netwerk verbindingen ( Netwerk verbindingen ( Klik met de rechtermuisknop op ‘LAN verbinding’ en dan op eigenschappen van tcp/ip Tabblad IP-adres: IP adres automatisch

De ingebouwde DHCP-server van de router staat standaard ingeschakeld, elke pc krijgt dus automatisch een IP-adres.

Controleer of uw internetopties correct zijn ingesteld: Start Internet Explorer ( Extra ( Internet Opties ( Verbindingen ( Nooit een verbinding kiezen. Klik LAN instellingen: Hier haalt u alle vinkjes weg. Klik vervolgens op OK en nogmaals OK om de nieuwe instellingen te aktiveren

Als alles goed is ingesteld, kunt u nu de webpagina van de router openen via uw internet-browser door http://192.168.1.254 in te typen in de locatiebalk. Er wordt gevraagd om een wachtwoord en gebruikersnaam. Standaard zijn gebruikersnaam admin, wachtwoord admin.

U komt daarna terecht in het

configuratiescherm van de router.

Configureren is vrij eenvoudig.

Kies ‘quick start’

PPPoA Providers: *

- Kies Encapsulation

- Stel VPI/VCI in , NAT op enable

- Vul bij PPP uw username en

Password in.

(*zie tabel op volgende pagina  voor instellingen.)

Klik na het invullen op ‘apply’’ Nadat de popup ‘succesfull’ is verschenen, klikt u in de linker kolom op Save Config to Flash.  Het modem gaat nu proberen om de adsl-verbinding op te bouwen. Dit kan ca. 1 minuut duren. Op de status pagina moet een geldig WAN ip adres komen te staan. (Bij PPP verbindingen komt ook nog de melding ‘PPP Connection Established’ te staan.)

| Provider | Carrier | VPI/VCI | Encapsulation | Username voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planet | KPN | 8/48 | PPPoA | user@adsl-comfort user@adsl-advanced |
| Zonnet Lite | KPN | 8/48 | PPPoA | user@zonnet-lite |
| Zonnet Basis (Budget zie volgende pagina) | KPN | 8/48 | PPPoA | user@zonnet-basis |
| Zonnet Family oud (ppp) | Versatel | 0/32 | PPPoA | user@zonnet-family |
| XS4ALL | KPN | 8/48 | PPPoA | user@xs4all-lite-adsl user@xs4all-basic-adsl user@xs4all-fast-adsl |
| Als uw provider hier niet bij staat, maar u maakt met uw oude modem wel een ‘inbelverbinding’, en u beschikt over een adsl-loginnaam zoals bij de voorbeelden genoemd, dan heeft u hoogst waarschijnlijk een provider die werkt met PPPoA. Bel met uw provider voor de juiste vpi/vci instellingen. (Ze zijn soms ook uit te lezen uit uw oude modem) |

RFC 1483  IP Providers

Een aantal providers gebruiken RFC 1483 voor de adsl verbinding. Alle 1483-based providers gebruiken DHCP om u een ip adres te geven.

Om een 1483 verbinding in te stellen moet u klikken op ‘Configuration’ – ‘WAN’ – ‘ISP’

Klik daarna op ‘Create’ Kies vervolgens ‘RFC 1483 Routed’ en dan  ‘Next’. Controleer

De VPI en VCI settings. ‘Encapsulation’ moet op ‘LLC Bridged’ staan, en ‘obtain an ip adress automatically via DHCP client’ op ‘enable’ Klik op Apply om de instelling te bevestigen, en daarna op ‘Save Config to Flash’ om de instelling op te slaan.

| Provider | Carrier | VPI/VCI | Encapsulation | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demon | BBned Economy | 0/35 | RFC1483 Routed LLC Bridged | Mac adresregistratie *1 |
| Demon | BabyXL | 0/34 | RFC 1483 Routed LLC Bridged | Mac adresregistratie *1 |
| Zonnet Family/Budget/Gratis | Versatel DHCP | 0/32 | RFC 1483 Routed LLC Bridged |  |
| Tiscali Surf/Family/live | BabyXL | 0/34 | RFC 1483 Routed LLC Bridged | Mac adresregistratie *2 |
| *1 Deze providers checken het hardware-adres van het modem, u moet het modem activeren via een activatiepagina van de provider, nadat de modem is geconfigureerd. *2 Deze providers checken het hardware-adres van het modem, en activeren deze automatisch. Hierdoor kan het zijn dat u enkele uren moet wachten voordat u een werkende verbinding heeft . 1483 bridged ip werkt zonder gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u wel een gebruikersnaam gekregen, zoals bijv. user@adsl-type dan heeft u zeer waarschijnlijk een PPP account. Kijk dan bij de instellingen bij PPPOA hierboven. Weet u niet welke carrier u precies heeft? Bel dan met uw provider voor de juiste vpi/vci instellingen. (Ze zijn soms ook uit te lezen uit uw oude modem) |

## Controleren of de verbinding werkt

Als de router is opgestart dan moet het adsl-lampje branden.

Bij het status menu moet staan PPP Connection Established (als u een ppp verbinding heeft)

Bij 1483 verbindingen kunt u aan het WAN IP ADRES zien of u bent verbonden.

Dit adres mag niet staan op 0.0.0.0

Als het bovenstaande wan-ip adres wordt getoond, dan is het verkrijgen van een

ip-adres via uw provider mislukt. Dit kan meerdere redenen hebben.

- Bij een PPPoA account is het belangrijk dat u de username/password combinatie klopt

- Bij RFC 1483 kan het zijn dat uw provider uw modem nog niet heeft geauthoriseerd

- Het kan zijn dat de modem nog geen brandend adsl-lampje heeft.

## Tips bij problemen

- Eerst de router testen met een vast IP-adres op uw computer. Nadat u de router correct kunt benaderen kunt u eventueel de DHCP server inschakelen.

- Ga naar Start ( Uitvoeren en typ WINIPCFG (of: CMD en dan IPCONFIG in Windows 2000/XP) zonder enige toevoegingen. Controleer of uw IP-adres, DNS en Gateway van de NDIS-driver (de netwerkkaart) correct staan ingesteld. DNS en Gateway moeten allebei op 192.168.1.254 staan. Klik eventueel op Alle Vrijgeven en dan Alle Vernieuwen en kijk of de instellingen nu wel juist zijn.

- Het ‘ADSL’ lampje hoort binnen 30 seconden continu te gaan branden. Dit betekent dat er een goede ADSL verbinding is. Indien het ‘ADSL’ lampje blijft knipperen is er iets mis met uw ADSL lijn.

- Gebruik om te testen eerst Internet Explorer. Als dat goed werkt kunt u ook andere web browsers proberen. Als u bijvoorbeeld Netscape gebruikt, dient u in te stellen: voorkeuren ( geavanceerd ( handmatige proxy

- Bij problemen: gebruik tijdelijk geen firewewall software, zoals bijv. ZoneAlarm en Norton.

- Indien de router uw gegevens niet lijkt op te slaan:

Ga naar ‘internet opties’ -> ‘geschiedenis wissen’ en 'bestanden verwijderen...'  -> OK

- Klik op ‘Status’ om te kijken of u een WAN IP adres van uw provider heeft gekregen

WAN Ip adres zou ingevuld moeten staan, wan connection op pppoa/dhcp connected

- Op de onderkant van de router staat of uw router geschikt is voor ADSL over analoge lijn of voor ADSL over een ISDN lijn. Dus voor een analoge lijn heeft u een ander model nodig dan voor een ISDN lijn.
U dient een ADSL splitter aan te sluiten op uw telefoonlijn (vaak in de meterkast).

## Support

Bellen:	Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

E-Mail:	Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u ook mailen naar support@e-tech.nu

Website:	Op de website www.e-tech.nu vindt u tips en de nieuwste firmware.

Vragen? Bel onze HELPDESK: 0900-3832468 (€ 0,45  p/m)

# Text boxes

Figure 10

Figure 3

Figure 7

Figure 2

Figure 5

Figure 6

Figure 4

Figure 1

Figure 9

Figure 8

Figure 11

Figure 12

Figure 13

Figure 14

Figure 15

Figure 16

Figure 17

Figure 18

Figure 19