## Fabrieksinstellingen

Website password:	private of geen wachtwoord

APManager password:	private

LAN IP adres:	192.168.1.1

LAN subnet mask:	255.255.255.0

DHCP Server:	Niet aanwezig

Wireless SSID:	wireless

Wireless Channel:	1

Wireless Encryption:	uitgeschakeld

Wireless operating mode:	Infrastructure

## Tips bij problemen

- Mocht u geen contact kunnen krijgen met het access point via uw wireless adapter:
- Controleer of uw wireless card een goede draadloze ontvangst heeft. Zet eventueel tijdelijk het access point dichtbij de wireless client.
– Haal de fabrieksinstellingen van het access point, bijvoorbeeld via de web pagina 192.168.1.1-> System -> Configuration Tools -> Restore factory default configuration.
OF via de resetknop: Zet het access point aan en wacht tenminste 1 minuut, hou daarna de resetknop tenminste 5 seconden ingedrukt. Het WLAN lampje zal nu even uitgaan. Na 10 seconden zijn de fabrieksinstellingen hersteld en werkt het access point weer.
- Controleer of de ssid van de wireless card overeenkomt met de ssid van het access point (“wireless”).

- Controleer of het ip-adres van de netwerkkaart in dezelfde reeks ligt als het accesspoint. Dit kunt U als volgt controleren:
Windows 95,98 en ME: U gaat naar start ( uitvoeren, daar typt u in winipcfg en klikt u op ok
Selecteer hier de draadloze netwerkkaart 
Het ip adres dient te beginnen met “192.168.1”
Windows 2000 en XP: Ga naar start ( uitvoeren en typ in cmd. Dan klikt u op ok, dan krijgt u een Dos scherm te zien. Daar typt u in “ipconfig”, dan krijgt u het ip adres te zien van de wireless netwerkkaart.

- Bij problemen: gebruik tijdelijk geen firewall software, zoals bijv. ZoneAlarm en Norton.

- De ontvangst kan worden verminderd door muren en beton. Bij minder goede ontvangst, kunt u het access point op een iets andere locatie zetten en/of op een ander draadloos kanaal.

## Opmerkingen

- Bekabeling:
Om de router rechtstreeks op de PC aan te sluiten dient U een cross-cable te gebruiken.
Voor het aansluiten op een switch of hub kunt u gewoon een straight-cable gebruiken.

## Support

Website:	Op de website www.e-tech.nu vindt u tips en de nieuwste firmware.

E-Mail:	Indien u op de e-tech website geen antwoord op uw vraag kunt vinden, kunt u ook mailen naar support@e-tech.nu

Bellen:	Voor vragen, opmerkingen en tips kunt u ook bellen met: 0900-3832468 (€ 0,45 p/m)

E-Tech draadloos Accesspoint

Handleiding

## Standaard Installatie

Met dit accesspoint kunt u een of meerdere computers draadloos aansluiten op uw netwerk.

Na het aansluiten van de voeding op het access point, zullen de PCs met een draadloze netwerkkaart of draadloze USB automatisch een draadloos netwerk vinden.

Indien u Windows XP heeft, zal er rechts  onderaan in het scherm de melding verschijnen “draadloos netwerk gevonden”.

IP adressen toekennen aan uw computers

In het geval dat u een router (of een andere DHCP server) binnen uw netwerk heeft, zal de PC met de draadloze netwerk kaart automatisch een ip adres krijgen.

In het geval u geen DHCP server binnen uw netwerk heeft, dient u uw computer een IP adres te geven die in hetzelfde bereik ligt (de eerste 3 getallen zijn gelijk) als het accesspoint (bijv ip adres 192.168.1.150).

Dit ip adres kunt U als volgt instellen:

Win 95,98,Me: Klik op START ( Instellingen ( Configuratie Scherm ( Dubbelklik op netwerk ( Dubbelklik op TCP/IP Draadloze kaart ( Selecteer een ip adres opgeven en vul een ip adres in met subnetmasker 255.255.255.0

Win 2000/XP: Klik op START ( Configuratie Scherm ( Netwerkverbindingen ( Klik met de rechtermuisknop op de draadloze LAN verbinding ( Klik op eigenschappen ( Selecteer hier internet protocol TCP/IP en klik weer op eigenschappen ( Selecteer hier het volgende ip adres gebruiken , vervolgens vult U het ip adres in wat U wilt gebruiken en het subnetmasker 255.255.255.0

U kunt kijken of u contact heeft met het access point, door een MS-Dos prompt te openen en in te typen: PING 192.168.1.1

U dient dan antwoord te krijgen van het access point.

## Wijzigen van de instellingen van het Access Point

Installeer de software die bij het Access Point is meegeleverd

U kunt de instellingen van het Access Point op 2 manieren wijzigen.

- Via de configuratie web pagina van het Access Point

Open internet explorer

Typ in de adresbalk: 192.168.1.1

Het access point  vraagt nu om een wachtwoord. Laat het wachtwoord leeg en klik op LOGIN

U kunt bijvoorbeeld in het menu ‘LAN Wireless’ -> ‘IPConfig’ het IP adres van het Access Point bekijken of aanpassen.

Zet een vinkje voor ‘Static IP address’ en klik op de knop “Apply”.

In het volgende venster kunt u nu het ip adres bekijken of aanpassen.

(Let op! Er mag maar 1 apparaat op uw netwerk het ip adres 192.168.1.1 hebben. Als u bijvoorbeeld ook een router heeft met het ip adres 192.168.1.1 in uw netwerk heeft, dient u dat ip adres te wijgigen in bijvoorbeeld 192.168.1.2)

Voor een uitleg van alle instellingen verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van de Engelse handleiding op de cd-rom.

2. Via de AP Manager software

Installeer de APManager software op uw computer

Sluit uw access point aan op een hub/switch of direct op een netwerk kaart.

U kunt alleen contact maken met het access point als uw ip adres in dezelfde range ligt, als het access point (192.168.1.xxx). Ook de subnet mask van uw computer en het access point dienen gelijk te zijn.

Start het programma via “Start” -> “Programma’s” -> “APManager”

Klik op “Find AP”

Klik op “Discovery“ om het Access Point te vinden.

Klik op “Configuration”

Typ als password in: private

Klik op OK.

## Uitleg van Access Point ‘Client mode’, ‘Bridge mode’ en ‘Repeater mode’

Client mode:

Als u het Access Point configureert als “Client mode”, kan het access point contact maken met een willekeurig ander access point of een wireless router.

U kunt dit instellen via de web pagina -> LAN Wireless -> Wireless operation -> Operation mode -> Access Point client.

Bridge mode:

Als u het Access Point configureert als “Bridge mode”, kan het access point een verbinding maken een ander specifiek access point. Beide access pointen dienen als “Bride mode” te worden ingesteld.

U kunt dit instellen via de web pagina -> LAN Wireless -> Wireless operation -> Operation mode -> Bridge mode.

Repeater mode:

Als u het Access Point configureert als “Repeater mode”, werkt het access point als een soort versterker/doorgeefluik van een ander access point. Op die manier kunt u het bereik van het access point vergroten.

U kunt dit instellen via de web pagina -> LAN Wireless -> Wireless operation -> Operation mode -> Repeater mode.

# Text boxes

Figure 19

Figure 18

Figure 17

Figure 16

Figure 15

Figure 14

Figure 13

Figure 12

Figure 11

Figure 10

Figure 9

Figure 8

Figure 7

Figure 6

Figure 5

Figure 4

Figure 3

Figure 2

Figure 1